## Slide 1: エアブラシでアクリジョン
Twitter ：@kazz185
ブログ ：https://kazz185.work

## Slide 2: アクリジョン塗装環境（1/2）
模型部屋
  6畳の小屋裏部屋
  通常の居室より天井が低い（1.4m以下）なので狭い
  ファンヒータか乾燥機の使用で湿度がみるみる下がる・・・・
コンプレッサ
  L5（GSIクレオス）
  圧力計付きのレギューレタMkⅣ（PS305プラチナセット付属）
ハンドピース
  PS290プロコンBOY LWAトリガータイプ
    口径0.5mm、ダブルアクション
  オプションのハンドグリップ（PS-290G）使用
塗装ブース
  自作
    ベースはフタ付き衣装ケース
    換気扇はFY-24BM6K （Panasonic）
      38.5dBと静か（L5が）だけど缶スプレーも大丈夫
    詳細はブログで（ https://kazz185.work/post/10/ ）
乾燥機
  食器乾燥機（山善）

## Slide 3: アクリジョン塗装環境（2/2）
温湿度計
  EX-2717（エンペックス）
キッチンスケール
  KJ-212（タニタ）
    0.1gまで計測可能で、風袋機能付き
うすめ液
  アクリジョン エアブラシ用うすめ液
    中に撹拌ボール入れてる
  本資料内で単に「うすめ液」と書かれているものはエアブラシ用を指す
  筆塗りもこちらを使用
お茶パック
  アクリジョンをエアブラシで吹くときの最重要アイテム
  ハンドピースのカップに塗料を入れるときにカップにかぶせて使います
  トップバリュとダイソーを使ってみたけど、どっちもよさそう
その他
  タミヤの調色スティックを使用
  クレオスのイージーカップで調色（でも最近紙コップも使ってる）
  うすめ液はMr.スポイト（長）を使用して滴下

## Slide 4: エアブラシでの希釈について（1/2）
希釈に関して
  うすめ液は、よーーーーーく振る（白く濁ってるのが正常）
アクリジョン
  塗料とうすめ液は、1:0.84
    実際は、キッチンスケールの精度もあって0.8～0.9の間だと思う
    塗料0.5gに、うすめ液0.42g
      キッチンスケール上で塗料0.5g入れる
      そこにうすめ液を0.9gになるくらいまで追加する
      別々に計って混ぜてないです
  クリア系（N-20やN-30）は、1:2（か、それ以上）
    0.8倍で普通に詰まった(笑)
    こちらはおししょーさま（ @gong011976 ）からの情報
    検証中です

## Slide 5: エアブラシでの希釈について（2/2）
アクリジョンベースカラー
    塗料とうすめ液は、1:1.1
      ベースホワイトは、最近1.1
      ベースグレーは1.2でないと詰まりそうだった
      自作のベースピンク（ホワイト95%＋レッド5%）は1.2でした
      同じベースカラーでも希釈率は変えていく予定
      計り方は通常のアクリジョンと同様（上記参照）

## Slide 6: エアブラシでの塗装とエア圧について（1/2）
吹く前にお茶パックでろ過する
  ビンを開け閉めする際に、フタの内側に固着した塗料カスなどがビン内に入ります
  それらをろ過するのが目的です。
  クレオスさんから公式な回答はありませんが、塗料の品質に影響しないはず
  塗料はビン底を調色スティックでえぐるように、よく混ぜて使う
低圧で吹く（0.03MPa）
  クレオスさんが「乾燥の早い色材は、風量を落とすことにより乾燥を遅らせ、つまりにくくなる」（プロコンBOYのエアアジャストシステムの説明より）と言っている。
  乾燥の早い色材・・・？アクリジョンのことかー( ﾟДﾟ)ー
吹付けと乾燥を繰り返す
  でてくる塗料の量はトリガーを引く量で調整するのではなく、ハンドピース後ろのニードルストッパーの締め具合であらかじめ調整しておき、トリガーは毎回フルで引く。
  PS290のニードルストッパーを完全に占めた状態から１周より手前（330°？）まで緩めた状態
    マステとマジックでマーキングしています
  乾燥は山善の食器乾燥機に任せる
    ホコリ付き防止も兼ねてます
Youtubeに動画をアップしてます（ベースカラー）
  https://youtu.be/DA5-EkQoN-c

## Slide 7: エアブラシでの塗装とエア圧について（2/2）
ときどきうがいする
  先端のねじを緩めて空気をカップに逆流させるアレ
  ハンドピースのカップ内で固まっていくのを防げます（あとの掃除が楽になる）
  １パーツ塗装→乾燥ブースに入れて次のパーツを塗装する前にうがい
  メタリック系は沈殿しやすいのでこまめに！
終わったらすぐ掃除する
  水と専用ツールクリーナー
    カップ半分まで水をいれてうがい→捨てる
    ツールクリーナーをカップに入れてうがい→塗装ブース内に吹付け
    カップとニードルを外して、掃除（終わったら戻す）
      ツールクリーナーをしみこませた綿棒で、ニードルを掃除する
      同じくツールクリーナーをしみこませた綿棒で、ハンドピース内を掃除
      塗料皿に出したツールクリーナーでキャップを外した塗料ノズルを掃除
    外したものを元に戻して水でうがい→塗装ブース内に吹付け
  あまり推奨されてないのは承知
  ラッカー系と違って固まったら最後なのでここまでやってます
    メタリック塗料を吹いたらこの掃除だけじゃ足りなかった(´;ω;｀)